## Slide 1
مشروع التخرّج · جامعة جدة
تحديث المشروع
ما حدث منذ عرض ‎20‎ سبتمبر
‎1‎ أكتوبر ‎2026‎
كل رقم في هذا العرض مكتوب في المستودع، مع السكربت أو التقرير الذي أخرجه
Notes: افتح بهذي الجملة: «من آخر عرض اشتغلنا على شيئين: خلّينا المحاكاة تأخذ أرقامها من سيارتنا نفسها، ودمجنا شغل الفريق في نسخة واحدة. وخلال الدمج لقينا عيبين في المحاكاة، ونعرف علاج كل واحد.» العرض الماضي كان عن تصحيح المحاكاة؛ هذا العرض عن جعلها تأخذ أرقامها من السيارة نفسها.

## Slide 2
الخلاصة في ثلاثة أسطر
صارت ثوابت المحاكاة تُحسب من سجلّات سيارتنا
الحرارة، وسقف ضغط الشاحن، والشرارة، والإغناء، ونزول الغيار — يُعاد حسابها كلها مع كل رحلة جديدة
سجّلنا رحلة جديدة، ودمجنا عمل الفريق في نسخة واحدة
رحلة ‎B‎: واحد وأربعون تسارعاً كاملاً بغيار ثابت · الدمج: ‎15‎ ملفاً متعارضاً، ولا ملف محذوف
ووجدنا عيبين في المحاكاة، ونعرف علاج كل واحد
حساب حرارة الماء يتذبذب، وثانية «طَرق» مصطنعة عند بداية كل طلعة
Notes: هذي الشريحة هي العرض كله. لو الوقت ضيق تكفي. النقطة الثالثة ليست خبراً سيئاً: نحن من وجد العيبين أثناء مراجعة الدمج، وعلاج كل واحد مكتوب ومتّفق عليه بين جاد وغسان.

## Slide 3
البيانات
رحلة جديدة: تسارعات كاملة بغيار ثابت
لماذا: في رحلاتنا السابقة لم يُطلب من الشاحن ضغطٌ عالٍ على دوران منخفض، فلم تكن المحاكاة تعرف كم يستطيع هناك.
‎41‎
تسارعاً كاملاً
بالغيار السادس والسابع والثامن، مثبّتاً يدوياً، في ‎26.7‎ دقيقة
‎1.05‎ ث
لكل قراءة
سجّلنا ‎7‎ قنوات فقط، فكل قناة تُقرأ مرة كل ‎1.05‎ ثانية
‎321.7‎
دقيقة مسجّلة الآن
في ‎11‎ رحلة، ثمانٍ منها تحمل عيّنات صالحة — كانت ‎295.0‎ دقيقة في ‎10‎ رحلات
درس دفعنا ثمنه: نسينا قناة حرارة الجو
وكل حساب حرارة في النموذج يحتاجها. عوّضناها بـ ‎42 °C‎ من رحلاتنا العصرية ووسمنا كل صفّ بأنه مُفترَض — وصارت القناة في كل قائمة رحلة قادمة.
Notes: التسارع الكامل بغيار ثابت: نثبّت الغيار يدوياً (وضع M) وندعس للآخر لثوانٍ ثم نرفع. الهدف نعرف كم ضغط يعطيه الشاحن (التيربو) والمحرك وهو يدور ببطء. القراءة كل 1.05 ثانية أسرع سبع مرات من رحلة 7475b5d7 اللي سجّلت 26 قناة. ولو سأل عن حرارة الجو: الخطأ مسجّل عندنا كدرس رقم 21، والتعويض موسوم في البيانات حتى لا يختلط بالمقيس.

## Slide 4
من السيارة نفسها
ثوابت المحاكاة صارت تُشتق من السجلات، لا تُكتب باليد
الآن | قبل | الثابت
مُقدَّرة من ‎7‎ رحلات تحمل الزيت والماء وحرارة الجو | أرقام مُفترَضة | حرارة الكتلة والزيت
الغلاف المقيس نفسه: أعلى ما وصلته السيارة عند كل تدفّق هواء | معادلة مُلاءَمة مرة واحدة في ‎8‎ سبتمبر | سقف ضغط الشاحن
‎13.42‎ — يحدّد الشرارة في ‎25‎ من ‎26‎ نقطة، بانحياز صفر | ‎26.18‎ — والخط لم يكن يُستعمل أصلاً | إزاحة الشرارة
‎1.5‎ و ‎3.0‎ ثانية من الطوابع الزمنية · ‎8‎ من ‎9‎ خلايا ضمن ‎0.02‎ من السيارة | ‎2‎ و ‎9‎ ثوانٍ، على محور زمن خاطئ | توقيت الإغناء
يُقاس من المحاكاة نفسها بعد كل تغيير | مكتوب باليد | جدول نزول الغيار
سكربت واحد يعيد حسابها كلها مع كل رحلة جديدة. وما لا يمكن اشتقاقه من هذه السيارة مكتوب مع سببه: حرارة غلاف التوربين، وضغط العادم، وتقسيم المُشعّ.
Notes: المعنى البسيط: بدل ما نكتب الرقم بيدنا مرة ويبقى، البرنامج يحسبه من بيانات السيارة كل ما جت رحلة جديدة. خط الشرارة كان مكتوب بس المحاكاة ما كانت تستعمله، لأنه كان فوق حدّ الطَّرق في كل النقاط، فكانت الشرارة كلها تجي من نموذج الطَّرق. لو سأل عن سيارات ثانية: نفس الطريقة يمكن تجربتها على أي سيارة نسجّل لها نفس القنوات — لكن ما جرّبناها بعد، فلا نعد بنتيجة.

## Slide 5
الزيت
خطأ نموذج الزيت كان في شكل المعادلة، لا في أرقامها
‎11–15‎ درجة فوق حرارة الماء
على دوران ‎3700–4800‎ وسرعة ‎70–100‎ كم/س — رحلة الطائف
‎2–3‎ درجات تحت حرارة الماء
على دوران ‎2600‎ وسرعة ‎130–140‎ كم/س — سير سريع على طريق مستوٍ
حرارة الزيت تتبع سرعة المحرك، والهواء تحت السيارة يبرّده كلما زادت السرعة. النموذج القديم كان يسخّنه بنسبة ثابتة من الوقود.
خطأ النموذج على رحلة الطائف، بالدرجات
Chart: 
| الزيت | ماء التبريد
قبل | 7.55 | 5.51
بعد | 3.57 | 2.28
وما زال ناقصاً: تحت حمل مستمر يقرأ ‎97.0 °C‎ والسيارة بين ‎103‎ و ‎111‎، وتبيّن في المراجعة أن الوقود أيضاً يسخّن الزيت. رحلة ‎A‎ هي البيانات التي تحسمه.
Notes: لو سأل: ليش ما ضبطتوا الأرقام لين يطابق؟ جرّبنا، وكل ضبط كان يحسّن رحلة ويخرّب ثانية. لما يصير كذا، المشكلة في شكل المعادلة مو في أرقامها — وهذا الدرس رقم 20 في سجل أخطائنا. الأرقام: خطأ الزيت نزل من 7.55 إلى 3.57 درجة، ولو حسبنا الثوابت بدون رحلة الطائف يصير 3.90. وثابت زمن الزيت صار 57 ثانية بدل 14 حسب المعادلة، و60 ثانية لما نقيسه بنفس طريقة قياس السيارة (شريحة التحقّق). والمراجعة لقت إن جملة «الوقود ما يسخّن الزيت» غلط: الفرق يزيد 1.5 إلى 2.8 درجة لكل غرام وقود في الثانية، وصحّحناها.

## Slide 6
ثلاثة تصحيحات فيزيائية
ثلاثة أخطاء في المعادلات، واثنان منها يلغي أحدهما الآخر
أثره على أعلى حرارة | صار | كان | ما هو
يرفعها ‎5.5‎ درجة | الهواء + الوقود (حفظ الكتلة) | الوقود ‎× 15‎ | تدفّق العادم إلى التوربين
يخفضها ‎6.2‎ درجة | من حرارة الجو: ‎1.12‎ عند ‎42 °C‎ | رقم ثابت: ‎1.2‎ | كثافة الهواء في مقاومة الهواء
— | حرارة الجو، كما يقول تعريف السقف نفسه | حرارة الشحنة بعد الشاحن | حرارة مدخل الشاحن عند حساب السقف
لهذا بقيت أعلى حرارة على صعود الاختبار تقريباً كما هي: ‎884‎ ثم ‎883 °C‎. ليس لأن شيئاً لم يتغيّر، بل لأن تصحيحين متعاكسين بنفس الحجم تقريباً. أمّا الضرر المحسوب فتغيّر بين ‎12‎ و ‎13%‎.
Notes: حفظ الكتلة يعني: اللي يطلع من العادم = الهواء الداخل + الوقود. الصيغة القديمة (الوقود × 15) كانت أقل بـ 4.5% في السير العادي، وأكثر بـ 11% لما المحرك يُغنى بالوقود، فكانت تخفي جزءاً من التبريد اللي يعطيه الإغناء. لو لاحظ إن الحرارة القصوى ما تغيّرت — هذي بالضبط النقطة: التشابه صدفة، وقسنا كل تصحيح لحاله.

## Slide 7
ناقل الحركة ووحدة التحكّم
عيبان كانا يغيّران سلوك السيارة في المحاكاة
ناقل الحركة لم يكن ينزّل الغيار
بالغيار الثامن عند ‎130‎ كم/س يعطي المحرك في المحاكاة ‎333‎ نيوتن·متر، والناقل لا ينزّل غياراً إلا فوق ‎375‎. فعلى ميل قرابة ‎9%‎ لم تكن السيارة تستطيع حفظ سرعتها.
الآن ينزّل غياراً حين لا يكفي المحرك، كما يفعل الأوتوماتيك الحقيقي.
الثمن، ونكتبه: في هذا المدى يدور المحرك أسرع من السيارة الحقيقية بنحو ‎600‎ دورة.
خط الشرارة المُلاءَم لم يكن يُستعمل
كان فوق حدّ الطَّرق بـ ‎9.6‎ درجة في كل النقاط الـ ‎26‎، فكانت الشرارة كلها تأتي من نموذج الطَّرق غير المُتحقَّق منه.
إزاحة جديدة تُحسب من شرارة السيارة نفسها: الخط يحدّد الشرارة الآن في ‎25‎ من ‎26‎ نقطة.
الانحياز صفر، ومتوسط الخطأ ‎2.5‎ درجة.
فحص جديد: ‎40‎ طريقاً متنوعاً. وحدة التحكّم الأصلية تقود كلها دون عجز في العزم، و‎14‎ منها تتجاوز حدّ الحماية ‎850 °C‎.
Notes: نزول الغيار: زي لما تدعس في طلعة والسيارة تنزّل غيار لحالها. المحاكاة ما كانت تسويها، فكانت تطلب من المحرك عزماً ما يقدر عليه. حدّ الطَّرق: أعلى تقديم للشرارة قبل ما يصير الاحتراق غير منتظم. الـ 26 نقطة هي نقاط تشغيل ثابتة من رحلاتنا، بين 30 و 75 كيلوباسكال.

## Slide 8
التحقّق
قارنّا الزيت والماء بسيارتنا نفسها، لا بنطاقات من الكتب
‎8‎ من ‎11‎
كمية داخل نطاقها
‎6‎ من ‎7‎ ضد المراجع، و ‎2‎ من ‎4‎ ضد سيارتنا
الحالة | نطاق سيارتنا | النموذج | الكمية
خارج | ‎103–111‎ | ‎97.0 °C‎ | زيت تحت حمل مستمر (أسخن ‎10‎ دقائق في رحلة الطائف)
خارج | ‎70–100‎ ث | ‎60‎ ث | ثابت زمن الزيت
داخل | ‎83.6–95.5‎ | ‎93.0 °C‎ | ماء التبريد على صعود الاختبار
داخل | ‎91.8–94‎ | ‎92.2 °C‎ | ماء التبريد طوال رحلة الطائف
ثلاثة من النطاقات الأربعة كانت بلا مصدر؛ الآن تُحسب من رحلاتنا بقاعدة ثابتة قبل المقارنة. الصفّان الخارجان كلاهما الزيت، ورحلة ‎A‎ هي البيانات التي تنقصهما.
وفحصنا مواصفات الخليج: لا مصدر يثبت تبريداً أقوى، وحتى مشعّ ومروحة أقوى بـ ‎50%‎ يغيّران حرارة التوربين نصف درجة. والوقود ‎95‎ أوكتان، كما يفترض النموذج.
Notes: 8 من 11 هو نفس العدد اللي قلناه قبل، لكن الآن 4 صفوف مقارنة مع سيارتنا الحقيقية — اختبار أصعب وأصدق. ثابت الزمن: كم ثانية يحتاج الزيت عشان يلحق تغيّر الحرارة. والصف السابع (ثابت زمن غلاف التوربين 48 ثانية) ما زال ضد المراجع، لأن السيارة ما فيها حسّاس هناك.

## Slide 9
نموذج الطَّرق
نموذج الطَّرق لم يُختبَر بعد — لا أنه فشل
قلنا في العرض السابق: لا علاقة بين نموذج الطَّرق وتأخير الشرارة في السيارة. لكن الرحلة التي قارنّا بها سُجّلت بـ ‎26‎ قناة، والطَّرق يستمر ثانية أو ثانيتين فقط.
‎404‎ و ‎410‎
قراءة لزاويتي الشرارة
في ‎55‎ دقيقة — قراءة كل ‎8‎ ثوانٍ تقريباً
الثلث
من أزواج القراءات
قُرئ طرفاه بفارق أكثر من ثانية
‎3–8‎ درجات
أقلّ تقديماً في السيارة
شرارة السيارة تحت الضغط العالي أقلّ من نموذجنا — ‎31‎ قراءة فقط، لا تكفي للمعايرة
العلاج: رحلة ‎C‎
‎6‎ قنوات فقط، فتُقرأ الزاويتان كل ‎1.25‎ ثانية تقريباً · غيار ثابت على ‎2000–3500‎ دورة · في حرّ العصر · وقاعدة الحكم تُكتب قبل الرحلة.
Notes: هذا نفس الفخ اللي وقعنا فيه مع حسّاس حرارة الهواء: كان الارتباط 0.35 لما كانت القراءات بطيئة، وصار 0.95 لما سجّلنا 7 قنوات فقط. يعني «ما لقينا علاقة» ما يعني «ما فيه علاقة» — القياس كان أبطأ من الشيء اللي يقيسه. رحلة C ما تكتب شيء في السيارة؛ تسجيل قراءة فقط، والراكب يمسك الجوال والسائق يسوق.

## Slide 10
تراجُع مُعلَن
عيبان في المحاكاة وجدناهما أثناء مراجعة الدمج
العيب الأول: حساب حرارة الماء يتذبذب
المحاكاة تحسب الحرارة مرة كل ثانية، ومنظّم حرارة الماء في النموذج أسرع من خطوة الحساب. فتقفز الحرارة نحو درجتين في كل خطوة، وعند خطوة ثانيتين تتأرجح بين ‎85‎ و ‎95 °C‎ ولا تستقر.
العلاج: نقسم كل ثانية إلى ‎10‎ خطوات صغيرة.
العيب الثاني: ثانية «طَرق» مصطنعة عند بداية كل طلعة
عند بداية الطلعة المفاجئة تختار وحدة التحكّم الشرارة على ضغط الثانية السابقة، والحمل يقفز في نفس الثانية. ثانية واحدة فيها ‎58.6‎ من أصل ‎60.6‎ وحدة ضرر طَرق في الرحلة كلها.
العلاج: طلعة تتدرّج خلال ‎8‎ ثوانٍ تخفضه إلى ‎2.4‎.
ما بطَل معه
«الاستشراف اليدوي يخسر ‎0.3‎ نقطة» — الفرق كله هذه الثانية؛ على ضرر التوربين والزيت وحده السياستان متعادلتان. ولا نقتبس منحنى ‎H/τ‎ حتى نصلح العيب الأول.
Notes: قلها بثقة لا باعتذار: نحن من وجد العيبين في مراجعة الدمج. مثال الأول: سواق يطالع الطريق مرة كل ثانيتين — يعدّل يمين زيادة ويسار زيادة ويتمايل. لو يطالع كل عُشر ثانية يمشي مستقيم. والثاني ما يصير في السيارة الحقيقية: وحدة التحكّم الحقيقية تختار الشرارة كل دورة محرك، والطريق الحقيقي ما يقفز من مستوٍ إلى 12% في لحظة. الاتفاق بين جاد وغسان: نعالج الاثنين قبل أي قياس جديد.

## Slide 11
أرقام تغيّرت منذ ‎20‎ سبتمبر
ما قلناه في العرض السابق، وما صار عليه
لماذا | الآن | في ‎20‎ سبتمبر | الرقم
رحلة ‎B‎ | ‎321.7‎ دقيقة · ‎11‎ رحلة | ‎295.0‎ دقيقة · ‎10‎ رحلات | البيانات المسجّلة
تصحيحان متعاكسان | ‎883 °C‎ | ‎884 °C‎ | أعلى حرارة على صعود الاختبار
تدفّق العادم صُحّح | ‎43.4%‎ | ‎34.0%‎ | ما تخفضه الحماية من الضرر
تدفّق العادم صُحّح | ‎873.1 °C‎ | ‎890.6 °C‎ | أعلى حرارة مقدّرة في رحلة ‎7475b5d7‎
وكلّه ثانية الطَّرق | ناقص ‎0.3‎ نقطة | ناقص ‎0.4‎ نقطة | الاستشراف اليدوي مقابل «الميل الحالي»
لكن ‎4‎ صفوف الآن ضد سيارتنا | ‎8‎ من ‎11‎ | ‎8‎ من ‎11‎ | التحقّق
نسبة ‎0.206%‎ — أي ‎36‎ ثانية فوق الحدّ — لم نُعِد قياسها بعد على الفيزياء المصحّحة. وكل رقم هنا سيتحرّك مرة أخرى بعد علاج العيبين.
Notes: قل هذا قبل ما يسأل: الأرقام تغيّرت لأن المحاكاة صارت أدق، وكل تغيير له سبب مكتوب. الدكتور شاف 34% في العرض الماضي، فلازم يعرف ليش صارت 43.4%: الصيغة القديمة للعادم كانت تقلّل ضرر السيارة الأصلية، فكانت النسبة أقل من حقيقتها. «الميل الحالي» سياسة مكتوبة يدوياً تحمي حسب الميل اللي السيارة عليه الآن، بلا نظر للأمام.

## Slide 12
أدوات بنيناها
أدوات تجعل الخطأ يظهر بدل أن يختبئ
معمل إعادة الرحلات ثلاثي الأبعاد
يعيد رحلاتنا المسجّلة في المتصفح: الغيارات الثمانية، ومنحنيات الحرارة، وقيمة ‎H/τ‎ لحظة بلحظة.
وأثناء بنائه وجدنا خامس قناة في هذه السيارة لا يطابق اسمها ما تقيسه: قناة «الغيار الداخلي» ثابتة على ‎8‎، فظهر الغيار الثامن «مقيساً» في ‎62%‎ من إحدى الرحلات.
حارس المستندات
سكربت يعيد حساب كل رقم منشور ويقارنه بما في المستندات، ويفشل باسم الملف والسطر.
نظّفنا ‎187‎ إشارة قديمة إلى صفر. الآن ‎73‎ فحصاً و ‎837‎ إشارة رقمية تمرّ كلها، واختباره الذاتي يكشف ‎16‎ من ‎16‎ خطأً مزروعاً.
دمج عمل الفريق
فرعا غسان وجاد صارا نسخة واحدة على الفرع الرئيسي.
‎15‎ ملفاً متعارضاً و ‎91‎ موضعاً، كل قرار مكتوب، ولا ملف محذوف: ‎454‎ من ‎454‎. القاعدة: فيزياء غسان، وطريقة جاد في التحقّق.
والتطبيق الحيّ ومعمل الإعادة جاهزان للعرض لو بقي وقت.
Notes: المعمل جاهز للعرض لو بقي وقت: يعيد رحلة حقيقية بالأبعاد الثلاثة مع الحرارة المقدّرة لحظة بلحظة. وحارس المستندات هو السبب إن كل رقم في هذا العرض له مصدر: لو تغيّر رقم في المحاكاة ونسينا نحدّثه في مستند، يفشل الفحص.

## Slide 13
الخطوة التالية
نصلح العيبين، ثم نقيس كل شيء من جديد
‎1‎
تقسيم حساب الحرارة
عشر خطوات صغيرة داخل كل ثانية، ثم نعيد حساب الثوابت بنفس الطريقة ونعيد كل الفحوصات.
‎2‎
طلعات متدرّجة
كل تغيّر في الميل يتدرّج خلال ثوانٍ، كما في الطريق الحقيقي.
‎3‎
رحلة ‎C‎ ثم رحلة ‎A‎
رحلة ‎C‎ للطَّرق: ست قنوات وغيار ثابت. ورحلة ‎A‎: صعود طويل في الحرّ، ثم خمس دقائق دوران على الوقوف في الأعلى.
‎4‎
تحديث الأرقام والمستندات
بعد العلاج نعيد كل الأرقام، ونحدّث المستندات والصفحات مرة واحدة.
وحدود نكتبها في الرسالة بدل أن نخفيها
الارتفاع غير مُمثَّل: صعود الاختبار يرتفع ‎2340‎ م والمحرك يتنفّس هواء مستوى البحر
سعة حرارة غلاف التوربين مُفترَضة لا مقيسة
تقسيم تبريد المُشعّ بين الهواء والمروحة لا يُميَّز من بيانات هذه السيارة
Notes: اختم بهذي: نعرف بالضبط وش العيبين، وعلاجهما مكتوب ومتّفق عليه، وبعدها نعيد القياس كله مرة وحدة. رحلة C قبل A لأن C تحسم سؤال الطَّرق، وA تحسم الزيت. لو سأل عن السيارات الجديدة: طريقة اشتقاق الثوابت من السجلات تقدر تشتغل على أي سيارة نسجّل لها نفس القنوات — لكن لازم نجرّبها قبل ما نعد بنتيجة.